## Slide 1: Grunnleggende meteorologi for seilflygere
Eirik Brenner Marthins

## Slide 2: Motivasjon – hvorfor kunne meteorologi?
Sikkerhet
  Vær og vind har enorme krefter og kan være farlige hvis vi ikke forstår grunnleggende værprinsipper
    Vinden kan øke så mye at en landing blir farlig
    Skylag kan tette seg igjen og sperre oss inne eller i verste fall putte oss i IMC
    Havner vi inni en CB (tordensky) med kraftig regnbyger og lyn/torden ligger vi dårlig an!
Været er ‘motoren’ for seilfly
  Oppvinder av ulike typer gjør at vi kan vinne høyde slik at vi kan holde oss oppe og fly lange distanser
  Termikk – varm luft som stiger
  Hang – vind som blir avbøyd oppover på grunn av fjell
  Bølger – stabile forhold får luftmasser bak et fjell til å oscillere opp og ned
  Konvergens – Ulike luftmasser som treffer hverandre og lufta tvinges opp
  Kunnskap om meteorologi gjør det lettere å finne disse oppvindene

## Slide 3: Atmosfæren
Atmosfæren består av:
  78% Nitrogen
  21% Oksygen
  1% andre gasser (Karbondioksid, Argon, vanndamp etc.)
Den laveste delen av atmosfæren (der vi flyr) kalles troposfæren og strekker seg opp til ca. 8-12 km
Over troposfæren har vi tropopausen der temperaturen er konstant (isotermi)
Over tropopausen igjen har vi stratosfæren

## Slide 4: Solinnstråling
Sola er energikilden som driver været på jorda
Refleksjon
  Termos –og mesosfæren (øverste del av atmosfæren) 6%
  Skyer 24%
  Jordens overflate 6%
Absorbsjon
  Støv, vanndamp, oson 14%
  Skyer 3%
  Jordens overflate 47%
Mye skyer gir mindre solinnstråling på bakken
  Begrenser termisk aktivitet
Lite skyer gir rask oppvarming på dagen, men også rask avkjøling på kvelden/natten
  «Energiregnskap»
  Tilsvarende (motsatt) med mye skyer
Innstrålingseffekten er avhengig av vinkelen mellom solstrålene og terrenget
  90 grader er optimalt
Jordas vinkel mot sola gir ulike årstider

## Slide 5: Vanndamp
Usynlig gass som har stor påvirkning på været
Luftens evne til å holde på fuktighet øker med økende temperatur
Når luften holder på maksimalt med vanndamp kalles den mettet
  En videre nedkjøling/tilførsel av fuktighet gir kondensasjon
Duggpunkt: Den temperaturen luften må kjøles ned til for å bli mettet
Fuktig luft er lettere enn tørr luft!
Fordamping av vann krever energi, kondensering av vanndamp frigir energi

## Slide 6: Stabilitet og heving av luftmasser
Luftmasse: Store områder med luft som har samme egenskaper som områdene de kommer fra
Dersom en luftmasse tvinges oppover blir den avkjølt på grunn av lavere trykk
  Tørradiabatisk avkjøling: 1C/100m
  Tilsvarende hvis luftmassen tvinges nedover
Varm luft er lettere enn kald luft
Dersom luftens faktiske temperatur synker med mindre enn 1C/100m har vi stabile forhold, ellers har vi ustabile(labile) forhold
Sola varmer opp bakken (kortbølget) og bakken varmer opp lufta (langbølget), slik at det vanlige er at temperaturen synker med høyden
  I gjennomsnitt ca. 0.65C/100m
Isotermi: Luftens temperatur er konstant med økende høyde
Inversjon: Temperaturen øker med høyden
Dersom luften kondenserer under en tvungen heving frigir dette energi
  Temperaturen synker da mindre med høyden
  Fuktadiabatisk avkjøling: 0.5C/100m
Under en tvungen heving synker duggpunktstemperaturen til luftmassen med ca 0.2C/100m

## Slide 7: Oppstigningskurver
Viser luftens aktuelle temperatur (rød) og duggpunkt (blå) som en funksjon av høyden
  Beregnet etter meteorologiske modeller
Forteller oss mye om stabilitet, muligheter for overutvikling, i hvilke luftlag vi kan forvente mye skyer, vind i høyden, etc.
Notes: Forklar oppstigningskurven, hvordan man finner skybas, om det blir tørrtermikk osv.

## Slide 8: Termikk
Sola varmer bakken i ulik grad avhengig av bakkens absorbsjonsevne (albedo)
Varme områder vil skape «lommer» med luft som er varmere enn omgivelsene
  Bebyggelse
  Solvendt ås/terreng med hogstflate/steinrøys
  Solflekk i et område med ellers skygge
  Vindskygge
Etter å ha blitt trigget vil denne luftboblen stige på grunn av lavere tetthet. Eksempel på triggere:
  Temperaturkontrast
  Fjelltopp
  Terreng vendt mot vinden
Kjøles så ned tørradiabatisk
Luftboblen når metning, vi får kondensasjon (sky)
  Cumulus (Cu)-skyer: Flat mørk underside og blomkållignende overside
  Inversjon før metning =>tørrtermikk/blåtermikk
Fuktadiabatisk avkjøling i skyen
Luftboblen når inversjonen og hevingen stopper
Overutvikling ved mangel på inversjon => Tordensky (CB), kraftig regnbyge
Kraftig inversjon og mye fuktighet => utflytning

## Slide 9: Luftmasser
Varme luftmasser – blir avkjølt nedenfra (fra bakken)
  Gir inversjon og dermed stabilitet
Kalde luftmasser – Blir oppvarmet nedenfra (fra bakken)
  Gir stor reduksjon av temperatur med høyden => ustabilitet
Maritime luftmasser – inneholder mye fuktighet
Kontinentale luftmasser – inneholder mindre fuktighet

## Slide 10: Værfonter
Grenseflate mellom to ulike luftmasser
Varm luft tvinger vekk (og går over) kald luft – varmfront
  Vedvarende rolig regn (nimbus)
  Skybasen blir gradvis lavere
Kald luft tvinger vekk (og går under) varmere luft – kaldfront
  Kraftigere regn, ustabilitet
  Tordenskyer (Cb)
  Lavere skyer kommer inn raskt
  Beveger seg raskere enn en varmfront
  Kaldere luftmasser gir ustabilitet og god termikk – «baksidevær»
Stasjonær front – Skille mellom ulike luftmasser som ikke beveger seg
  Lite vind
  Lavt skydekke og langvarig nedbør
Okkludert front – en kaldfront tar igjen en varmfront
  Hvis vi totalt sett får inn en kaldere luftmasse, har vi en kald okklusjon

## Slide 11: Værfronter
Varmfront
Kaldfront

## Slide 12: Konvergens
To ulike luftmasser beveger seg mot hverandre, og lufta blir presset oppover, kondenserer og danner skyer
  Mer lokalt enn fronter
For eksempel kan sjøbrisen sette opp en konvergenslinje
De to ulike luftmassene kan ha ulike fuktighetsinnhold som gir ulike skybaser
Utnyttes i seilfly ved å fly nær ‘steppet’, i den høyeste skybasen

## Slide 13: Lufttrykk og vind
Trykk = Kraft/Areal
Standard trykk ved havnivå: 1013.25 hPa
Trykket avtar eksponentielt med høyden
Høytrykk gir rolige vinder, stabilitet og pent vær (lite skyer)
Lavtrykk gir kraftigere vind og mer ustabilitet
Vind er luft som strømmer fra høytrykk til lavtrykk på grunn av trykkgradienten
Corioliseffekten: På grunn av jordrotasjonen vil vinder bli avbøyd mot høyre (på den nordlige halvkule)
  Vinden går mot høyre i høytrykk og mot venstre i lavtrykk

## Slide 14: Vanlige lokale vindsystemer
Sjøbris/landbris
  Om dagen blir land varmere enn havet
  Dermed begynner lufta over land å stige og danner et lavtrykk, mens det over havet dannes et høytrykk og lufta synker
  Dette skaper pålandsvind
  Sjøbrisen er kald siden den kommer fra havet og ødelegger for termikken
  Om kvelden/natta skjer det motsatte, da havet holder lengre på temperaturen enn land
Fjell –og dalvinder
  Om dagen varmer sola opp fjellsidene slik at lufta rett over fjellsiden blir varmere enn lufta i dalen
  Lufta begynner da å stige langs fjellsiden (anabatisk vind), som en termikkboble som ikke løsner
  Om kvelden skjer det motsatte, lufta strømmer ned fjellsiden (katabatisk vind) og vi får konvergens og stig midt i dalen («kveldstrøst»)

## Slide 15: Vanlige lokale vindsystemer

## Slide 16: Vindforhold kritiske for avgang og landing
Vindgradient
  Pga friksjon blir vinden i de laveste luftlag nedbremset, slik at vindstyrken øker med høyden
  Flyr man da i motvind vil man da miste motvind og dermed flyfart når man kommer lavere
    Kritisk ved landing – Øk hastigheten!
Vindskjær
  Plutselige endringer av horisontale/vertikale vinder
    Både retning og styrke
Gust front
  «Kaldluftslodd» fra en CB
Vindskygge
  Virvler i le av trær, bygninger og andre hindre

## Slide 17: Utnytte vinden med seilfly – hang og bølger
Hang – vinden blir avbøyd over terrenget
Vinden bør komme vinkelrett på hanget
Hanget bør være stort nok slik at luften går over og ikke rundt
Er luften labilt sjiktet kan vi få termikkutløsning
Inversjon gir en «venturi-effekt»
Cap-cloud og orografisk nedbør
Bølger – lufta oscillerer i le av et fjell
Må ha stabile luftmasser
  Optimalt med et veldig stabilt sjikt mellom to mindre stabile sjikt
  Stabiliteten fungerer som en fjær
Krever bra med vind omtrent vinkelrett på terrenget og at vinden øker med høyden
Skyer – Altocumulus Lenticularis
Føhngap
  Risikofylt å stige opp i disse!
Rotor

## Slide 18: Hang og bølger

## Slide 19: Skytyper
Sky – vanndampen har kondensert til små vanndråper
Ulike skytyper avhengig av høyde:
  Lave skyer (skybas under 2 km)
    Stratus
    Tåke
  Mellomhøye skyer (2-6 km)
    Alto-
  Høye skyer (mer enn 6 km)
    Cirrus
  Skyer som går gjennom flere høydetrinn
    Nimbostratus
    Cumulus
    Cumulonimbus

## Slide 20: Flyværtjenesten
Meteorologisk institutt overvåker norsk territorium og sender ut værobservasjoner til FIR
Værmeldinger utgis i koder
  METAR
    Kortvarig
    Hovedsakelig observasjoner
  TAF
    Langvarig
    Prognose
  IGA
    Meteorologisk varsel for en spesielt område
    For allmennflygere (småfly)
  SIGMET
    Observerte værfenomen av sikkerhetsmessig betydning
  AIRMET
    Som SIGMET, men under en viss høyde
    Mest for allmennflygingen
    Varsel om fare for ising
Eks. METAR: ENGM 060520Z 32007KT 260V360 CAVOK 11/02 Q1011 NOSIG

## Slide 21: Værkart

## Slide 22: Værprognoser for seilflygere
Får informasjon om
  Termikkstig
  Mulig strekkflygningsdistanse
  Skybas
  Tørrtermikk eller Cumulus
  Regn, overutvikling
  Vind i ulike høyder
Ulike tjenester
  RASP
  SkySight
  TopMeteo