## Slide 1: Motorteori TMG
Teoriundervisning 17.06.16
Gauldal Seilflyklubb/NLF
Ulf Hustad

## Slide 2: Forbrenningsmotorer
2 typer stempelmotorer:
  2-taktsmotorer (bensin)
  4-taktsmotorer (bensin, diesel)
Finnes også wankelmotorer (bensin)
Turboprop (Parafin, Jet A1)
Jet (Parafin, Jet A1)
Elektro – kommer mer og mer; framtiden?

## Slide 3: 2-taktsmotorer - virkemåte
I løpet av 1 omdreining foregår en fullstendig syklus:
  Stempel går ned som følge av at den komprimerte bensin-/luftblandingen i sylinderen antennes av tennpluggen. Dette øker trykket i veivhuset der frisk bensin-/luftblanding er
    Når stempelet er nesten helt nede når det eksosportene og eksosen slippes ut
    Nedenfor eksosportene nås innspylingsportene og den komprimerte gassblandingen går fra veivhuset og inn i sylinderen i høy hastighet.

## Slide 4: 2-taktsmotorer - virkemåte
Stempelet går opp, og komprimerer bensin-/luftblandingen.
  Denne antennes like før Top Dead Centre (TDC) av tennpluggen.
  Ny bensin-/luftblanding suges inn fra forgasser til veivhuset
2-taktere går på rundt 6500 RPM på full gass.
Vanligvis tilsettes smøreolje i bensinen (2-2,5% olje)

## Slide 5: Ventilsystemet i 4-taktsmotorer
2 eller 4 ventiler pr sylinder
Innsugsventiler: slipper inn bensin-/luftblanding
Utblåsventiler: Slipper ut eksosgassene
Styres av kamakslinger:
  Overliggende kamakslinger trykker direkte på ventilene
  Lavt monterte kamakslinger trykker på ventilene via støtstenger og vippearmer

## Slide 6: Stempelet
Forbundet med veivakslingen via en kryssbolt og råde (stempelstang)
Stempelfjærer
  Skal tette mellom stempelet og sylinderforing så ikke gass kan trenge ned i motorens veivhus
  Skal skrape olje fra sylinderforinga ned i veivhuset

## Slide 7: 4-taktsmotorer - virkemåte
1. takt: stempelet starter fra toppen med innsugsventil åpen, og på vei ned suges bensin-/luftblanding inn. Innsugsventil stenger når stemplet når bunnen.
2.takt: Stemplet går opp og komprimerer bensin/luft. Rett før TDC antennes denne.
3. takt: Arbeidstakten – her forbrennes bensin/luft og trykket får stemplet til å gå ned. Helt nede åpnes utblåsventilen.
4. takt: Stemplet går opp og utblåsventil er åpen. Denne stenger når stemplet når TDC.

## Slide 8: Oljesystemet
Flere typer: Reservoar/Sump som i YRX, Oljetank m/pumpe, olje i bunnpanna (pumpe fører oljen rundt i motoren)
Oljepumper: En pumpe gir oljetrykk inn til motoren, en returpumpe bringer oljen tilbake.
  Returpumpa har dobbelt så stor kapasitet som oljepumpa (sørge for god sirkulasjon, presse olje gjennom filter)
Ved fallende oljetrykk: Fly med lite belastning til nærmeste flyplass, forbered utelanding
  Sjekk flight manual for prosedyre!
Peil olje før avgang etter at motoren har stått i ro en tid (på DI og i løpet av dagen om man flyr mye)
  Vær nøye med å holde korrekt nivå!

## Slide 9: Bensinsystemet
Tank, slanger, pumper, forgasser (evt. innsprøyting)
  Tankmåler benytter flottør
  Forgasser har flottør
  Forgasser forstøver bensinen til små dråper
  Forgasser kan ha en akselerasjonspumpe
Fylling fra kanne eller fat: Sørg for god filtrering av drivstoffet
  Tankanlegg på Losen: dreneres med jevne mellomrom
Totaktsbensin (oljeblandet) bør være ferskest mulig (lagring inntil 3 måneder)

## Slide 10: Feil bensin-/luftblanding
For lite bensin i forhold til luft
  Temperaturen øker (bensin har kjølende effekt!)
  Forbrenningen går saktere, risiko for at forbrenning pågår når innsugsventilen åpner og antenner bensin-/luftblandingen i innsugsmanifolden (backfire).
Eksosgasstemperatur (EGT) indikerer om bensin-/luftblandingen er riktig
  Eget termometer (noen fly)
  LN-YRX har egne målere på EGT
  Også sylinderhodetemperatur indikerer om blandingen er korrekt. Hvis feil blanding blir motoren «heit i toppen» før også oljetemperaturen øker.
  Følg med på temperaturmålerne under flyging!

## Slide 11: Tenning
Benytt foreskrevne tennplugger!
Elektronisk tenning
Magnettenning (mest vanlig)
Problemer med tenning:
  Kan være sotete plugger: Kjør med litt turtall og mager blanding for å fjerne sot
Problemer med tenningssystemet (et eller to anlegg): Ikke fly, få tekniker til å se på saken!!!
  Fly med 2 tenningsanlegg: test av disse eget punkt på sjekkliste for avgang

## Slide 12: Generator
Produserer strøm til drift av flyets elektriske komponenter og lading av batteriet
Minimum effektivt turtall: 1000 – 1200 RPM
  LN-YRX: Ladelampe lyser om turtallet blir for lavt.

## Slide 13: Propellen
Overfører krefter fra motoren – trekker flyet
  Gjelder ikke Kjell Prytz’ fly 
2 eller flere blader, hvert utformet som en flyvinge
  Propell må være symmetrisk og i balanse!
Dimensjon angis i diameter og stigning (pitch): pitch avtar utover fra sentrum (periferihastigheten øker med diameteren). Gir jevn lufthastighet over hele propellbladet
Fast pitch eller variabel pitch (LN-GAT har pitchsettinger for hhv. climb og cruise, samt tverrstilling som brukes når motoren er avslått.
Vær nøye med inspeksjon og vedlikehold!
  I tvil? Ikke start motoren, la tekniker se på propellen!
  Unngå taxing og tomgang/varmkjøring på grus

## Slide 14: Kjøling av motorer
Luftkjøling av sylindrene mest vanlig
  Justering av luftgjennomstrømning:
    Sommer vs vinter?
    Huske å åpne cowl-flap!
Væskekjøling – radiator
  Kjølevæskenivå + frostvæske
Oljekjøling – radiator
Sjekk på Daglig Inspeksjon
Følg med på temperaturer under flyturen!

## Slide 15: Kjøleopplegg i motorrom
Sideplater (baffle plates)
  Skal lede luftstrømmen rundt delene som skal kjøles
  Ved feil på disse kan motoren gå varm, det kan oppstå bråk fra motorrommet (ved løse baffler), luftstrømmen til forgasseren kan forstyrres slik at bensin-/luftblandingen blir feil

## Slide 16: Motoreffeekt
Maks effekt for kort periode: Avgangseffekt
  Brukes normalt under avgang inntil et antall minutter eller antall fot/meter høyde. GAT: 60 HK i max 5 minutter
  Lite å hente av reell effekt fra de øverste hestekreftene, sliter (unødvendig) på motoren og øker drivstofforbruket
Høyeste turtall under vedvarende operasjon: Offisiell effekt (Rated Power)
  GAT: Rated Power = max 2800 RPM
Sjekk flight manual for hver flytype!

## Slide 17: Motorbelastning
Full effekt kun i avgang, ellers kjøre med moderat belastning
  GAT: full gass til 300 fot, deretter max 2800 RPM
  Viktigere enn å ta ut toppeffekten: ta av i motvind!

## Slide 18: Virkningsgrad
En bensindrevet flymotor har ca. 30% virkningsgrad: 30% av energien i drivstoffet omgjøres til effekt på propellen
Varmetap
  Eksos
  Luft til kjøling
Ufullstendig forbrenning
  Blandingsforholdet bensin/luft
  Tenningsproblemer (sotede plugger?)
  Slitt motor
Skadet/opphakket propell (genereres turbulens rundt propellen i stedet for trekkraft)

## Slide 19: Motorkonstruksjon - vekt
Ønsker lettest mulig motorer
  Lette konstruksjoner i forhold til bilmotorer: Svakere konstruksjon
  Lavere kompresjon – mindre belastning på alle deler av motoren

## Slide 20: Typisk småflymotor
Som i LN-GAT:
  Boksermotor
  4 sylindre, 4-takt
  Luftkjølt
  (noen flytyper har også væskekjølte sylindertopper og turbo)
Finnes også slike 
  http://www.youtube.com/watch?v=QdfO657zHNY
  http://www.youtube.com/watch?v=T8_5Qc1mK54

## Slide 21: Klargjøring, Varmkjøring, Stopp
Daglig inspeksjon:
  Drenering av tank og peile olje i henhold til prosedyre, evt. etterfylling til korrekt nivå
  Ellers sjekk i henhold til Flight Manual
Varmkjøring: Kjør motoren på moderat turtall noen minutter (GAT og GAW 1000 – 1500 RPM i 2 minutter)
  Slå av motor og la varmen i sylindrene bre seg til resten av motoren og oljen i noen minutter.
  Start opp og kontroller at oljetemperatur er riktig før man foretar avgangstestene.
Stopp: nedkjøling til korrekt temperatur, følg sjekklister/flight manual

## Slide 22: Ny motor: Innkjøring
Spesielle oljer benyttes til innkjøring (gjerne de første 25 timene):
  Mineraloljer
  Sjekk flight manual!!!!
Kan være restriksjoner mhp maks turtall i avgang og i cruise

## Slide 23: Forgasserising
Isdannelse i forgasser under visse temperatur-/luftfuktighetsforhold
  Magrer blandingen, kan føre til motorstopp
  Benytt forgasservarme: Alternativt luftinntak rundt eksosmanifold – varmer opp innsugslufta som hindrer forgasserising/tiner den opp.
  GAT: Forgasservarme aktiveres ved landing med motoren i gang

## Slide 24: Håndtering på bakken
Fly med halehjul er ustabilt i loddaksen, og på bakken vil en sving ha lett for å øke i svingehastighet slik at piloten mister kontroll, såkalt ground-loop.
  Også fare for å gå på nesen under avgang og landing
Fly med nesehjul er snillere – mer retningsstabile
Hvert fly har sine egenskaper: TRENING!
GAT og GAW: «Monowheel» med halehjul og støttehjul på vingene.

## Slide 25: Inspeksjonsluker og drenering
Inspeksjonsluker kan finnes på alle flyets bestanddeler: Kropp, vinger, haleflater
Dreneringshull det samme
  Utløp for fuktinntrenging og kondens

## Slide 26: Bølgeflyging
Sterk oppdrift – fascinerende 
  Mye å lære mhp faremomenter for seilflygere (gjennomgått på meteorologi)
Vinterstid: motoren blir kald veldig fort
  Kan føre til startproblemer
  Lang tid til man oppnår riktig driftstemperatur ved restart i lufta (kan hjelpe ved å holde cowl-flap lukket til temperaturen er OK, men følg med!)
  Baser resten av turen på seilflyging